## Slide 1: BAB I Sistem Bilangan Komputer
MAPEL SISTEM KOMPUTER
MUNJIYATUL KHUSNA

## Slide 2: Sistem bilangan
Sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol.
Logika Komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan (two-state elements) yaitu off dan on.
Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binari yang hanya menggunakan 2 macam nilai untuk mewakili besaran nilai.
Sistem Bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis (base / radix) yang tertentu.

## Slide 3: Sistem bilangan
Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 Jenis Sistem Bilangan yang dikenal yaitu :
  Desimal(Basis 10),
  Biner (Basis 2),
  Oktal (Basis 8) dan
  Hexadesimal (Basis 16).

## Slide 4: 1. Desimal (Basis 10)
Desimal (Basis 10) adalah Sistem Bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan yaitu : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal (decimal integer) dan dapat juga berupa pecahan desimal (decimal fraction).
Notasi : ∑(Nx10a)
  dengan N= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  a = ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
  (bilangan bulat yang menyatakan posisi
  relatif N terhadap koma atau satuan).

## Slide 5
Contoh :
325 10 = 3 x 102 + 2 x 101 + 5 x 100
0,6110 = 0 x 100+ 6 x 10– 1 + 1 x 10 – 2 = 6 x 10 – 1 + 1 x 10 – 2
9407,108 10 = 9 x 10 3 + 4 x 10 2 + 7 x 10 0 + 1 x 10 – 1 + 8 x 10 – 3.

## Slide 6: Basis 2 (BINER)
Dalam sistem biner (basis-2) memupnyai simbol angka (numerik) sebanyak 2 buah simbol, yaitu 0, dan 1. Nilai suatu bilangan basis 2 dalam basis -10 dapat dinyatakan sebagai ∑(N x 2a)
N = 0 atau 1; dan a = ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ..(bilangan bulat dalam desimal yang Menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan)

## Slide 7
Contoh :
1101 2 = 1 x 23 + 1 x 22 + 1 x 20 = 8 + 4 + 1 = 1310.
0,101 2 = 0 x 20 + 1 x 2-1 + 0 x 2-2 + 1 x 2-3 = 0 + 0,5 + 0 + 0,125 = 0,62510
11,01 2 = 1 x 21 + 1 x 20 + 1 x 2 -2 = 2 + 1 + 0,25 = 3,2510.

## Slide 8: Basis-8 (oktal)
Dalam sistem oktal (basis-8) memupnyai simbol angka (numerik) sebanyak 8 buah simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nilai suatu bilangan basis-8 dalam basis-10 dapat dinyatakan sebagai ∑(Nx8a)
Dimana N = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7;
dan a = ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...(bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan).

## Slide 9
45638 =4x83+5x82+6x81+3x80 =2048+384+32+3=2467
647,358=
6 x 82 + 4 x 81+ 7 x 80+ 3 x 8-1+ 5 x 8-2= 384 + 32 + 7 + 0,375 + 0,078125= 423,45312510
.

## Slide 10: Basis-16 (heksa-desimal)
Sistem heksa-desimal (basis-16) mempunyai simbol angka (numerik) sebanyak 16 buah simbol.
Karena angka yang telah dikenal ada 10 maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi yaitu A, , , D, E, dan F dengan nilai A16 = 1010; B16= 1110, C16= 1210, D16= 1310, E16= 1410, dan F16= 1510.Dengan demikian simbol angka-angka untuk sistem heksa-desimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E,dan F.

## Slide 11
Nilai suatu bilangan basis -16 dalam basis-10 dapat dinyatakan sebagai
∑(N x 16a) dimana :
N = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15;
a = ..., -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, ...(bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan).

## Slide 12
584AED16= 5x165+ 8x164+4163+10x162+14 x 161+13 x160= 5242880 + 524288 + 16384 + 2560 + 224 + 13= 578634910.
E,1A16= 14 x 160+ 1 x 16-1+ 10 x 16-2= 14 + 0,0625 + 0,0390625= 14,0664062510.